RxCombo JMP, la solution RC ultra-légère de JMP SOLUTIONS

Ce récepteur combiné est à bande étroite pour les bandes 35MHz, 36MHz, 40MHz, 41MHz et 72MHz, il convient à la commande de modèles réduits d'avions, de dirigeables, de bateaux ou de véhicules terrestres.

Ses dimensions et son poids réduits permettent une installation de radiocommande d'avion à moins de 3,6 g. avec des actuateurs de 0,7 g. et une antenne en fil émaillé.

Avec un élément Li-Ion Polymère de 45 mAh et 1,8 g.,on peut équiper un planeur pour  seulement 5,4 g.!

Avec deux actuateurs JMP de 1,2 g. et un élément Li-Ion de 145 mAh, le poids reste inférieur à 9 g, tout en fournissant environ 10 minutes de plein gaz à un moteur KP-00.

Le récepteur RxCombo JMP rassemble en une platine unique :

- un récepteur à 3 voies (ou 4 en option) en bande étroite,

- deux sorties proportionnelles bidirectionnelles pour actuateurs magnétiques ou moteurs,

- un variateur haute résolution pour le moteur de propulsion,

- un mélangeur,

- un détecteur de sous-tension.

Le RxCombo JMP possède plusieurs avantages décisifs :

- Il est le plus petit dans sa catégorie (voir tableau comparatif)

- Il est à bande étroite (10 kHz).

- Il accepte les micro-quartz standards (GWS/Graupner, Multiplex, Robbe).

- Il est compatible avec tout émetteur PPM/FM*. La détection des voies automatique permet une compatibilité avec toutes les marques d’émetteur.

- Il surveille la tension de batterie, ce qui est vital pour les nouvelles générations d’accu Li-Ion Polymère et il coupe le moteur si celle ci est trop basse.

- Il analyse le signal  HF et maintient la dernière position des gouvernes et du moteur en cas de perturbation momentanée.

- Il coupe le moteur en cas de perte de signal ou de perturbation prolongée.

- Il incorpore, en standard, un mélangeur breveté pour aile delta, empennage en V ou commande différentielle de moteurs (dirigeable, tank, etc...), ce qui permet  l’utilisation d’émetteurs non programmables.

- Il est possible d’étendre à 4 voies avec un module optionnel de seulement 0,3g.

- Un module optionnel permet le fonctionnement de ce RxCombo JMP à partir 2 éléments Li-Ion Polymère et adapte la surveillance de la tension de batterie. Ce module et la capacité en courant du variateur incorporé autorisent par exemple l'utilisation d'un propulseur type N20 réducté avec 2 accus LiPoly ou 7 accus NiCad.

* en 72 Mhz, modulation négative seulement = Futaba/Hitec.

…/…

RxCombo JMP

Caractéristiques techniques :

- Technologie : Composants CMS, filtres et discriminateur céramique, Microcontrôleur RISC.

- Récepteur : PPM/FM 35/40/41/72 Mhz.

- Voies : 4 voies décodées, 3 voies utilisées (4ème  en option) : Direction, profondeur, gaz.

- Option : No.1 : Module 4éme voie.

- Option No. 2 : Module 2 éléments LiPoly / 7 éléments NiCad.

- Dimensions : 30 x 12,7 x 6 mm hors tout.

- Antenne : standard 500 mm.

- Poids : Platine nue = 1,72 g. Quartz = 0,34 g. Total = 2,06 g.

- Tension d'alimentation : 2,0V mini à 5,5 V maxi,  11 V maxi avec l’option No.2.

- Optimisé pour 1 élément Li-Ion, fonctionne aussi avec 2 à 4 éléments NiCad ou NimH

- Détection de sous tension activée : coupure du moteur en dessous de 3V (avec l’option No.2 la coupure s’effectue à 6V).

- Détection de sous tension inhibée : fonctionnement jusqu'à < 2,0V (1,75V typique – portée réduite).

- Sorties bidirectionnelles : 400 mA (actuateurs 9 Ohm minimum ou moteurs).

- Variateur : 1,5 A permanent (2,5A en pointe).

- Détection automatique : ordre et sens de la voie de gaz.

- Mélangeur : sur les voies de direction et profondeur.

Comment se situe le RxCombo JMP par rapport à la concurrence

|  | RFFS-100 | MicroMag | RxCombo JMP |
| --- | --- | --- | --- |
| Origine | U.S.A. | Hollande | France |
| Fréquence | 35, 72 MHz | 27, 35, 40, 41 MHz | 35, 36, 40, 41, 72 MHz |
| Sélectivité | +/- 76 kHz | +/- 20 kHz | +/- 10 kHz |
| Voies | 3 | 3 | 3 (4ème en option) |
| Dimensions | 34 x 12,7 mm. | 16 x 18 mm.(récepteur) +10 x 10 mm. (variateur) | 30 x 12,7 mm. |
| Poids | < 2g. | 1,8 g. (quartz inclus) + 0,5 g. (variateur) | 1,72g. + quartz 0,35g. |
| Tension | 1,8 à 5,5V | 2,2 à 5V | 2 à 5,5V (11V en option) |
| Variateur incorporé | Oui, 1A | Non, 1,5A | Oui, 1,5A |
| Quartz interchangeable | Oui | Non | Oui |
| Détection de sous-tension | Non | Non | Oui |
| Mélangeur | Non | Non | Oui |
| Option 4ème voie | Non | Non | Oui |
| Option 2 x LiPoly | Non | Non | Oui |